## Slide 1: 10. Magnetické ložisko
František Kundracik
Katedra experimentálnej fyziky FMFI UK v Bratislave

## Slide 2: 10. Magnetické ložisko
Na konce viacerých identických „fidget spinnerov“ upevnite neodýmové magnety. Ak ich umiestnite vedľa seba a roztočíte jeden „spinner“, ostatné začnú rotovať výlučne vplyvom magnetického poľa. Preskúmajte a vysvetlite tento jav.

## Slide 3: 10. Magnetické ložisko
Demonštrácia javu – video
Otázky:
  Ako to funguje
  Aký najväčší krútiaci moment možno preniesť bez mechanického dotyku
  Aké javy nastávajú, ak je magnetická väzba slabá?

## Slide 4: Sila medzi magnetmi
Najjednoduchšie je zmerať ju silomerom
Zmerať závislosť od vzdialenosti medzi magnetmi

## Slide 5: Sila medzi magnetmi
Dá sa aj vypočítať
Magnet vytvára rovnaké pole, ako prúd tečúci po jeho povrchu
Magnetické pole B na povrchu (v strede čela) je štandardným údajom o magnete: Grades Of Neodymium Magnets | First4magnets.com
, R-polomer magnetu
Výpočet poľa od kruhového závitu sa dá nájsť v literatúre
Sila – druhý prúd v poli B prvého prúdu

## Slide 6: Maximálny krútiaci moment

## Slide 7: Efekty pri slabej väzbe (vzdialené spinnery)
Pokúsiť sa kvalitatívne vysvetliť periodický prenos energie (efekt podobný ako pri viazaných oscilátoroch)
Detailne skúmať asi iba numericky:
  Zahrnúť sily medzi všetkými dvojicami magnetov
  Vypočítať momenty síl M pôsobiace na spinnery od jednotlivých síl
  Moment zotrvačnosti I a výsledný moment sily určujú uhlové zrýchlenie
  Pohybovú rovnicu skúsiť riešiť napríklad jednoduchou Eulerovou metódou

## Slide 8: Eulerova metóda riešenia pohybových rovníc
Pre každý z oboch spinnerov:
Zvoliť počiatočný uhol otočenia a počiatočnú uhlovú rýchlosť
Vypočítať polohy magnetov
Vypočítať výsledný moment od síl medzi magnetmi rôznych spinnerov
Vypočítať uhlové zrýchlenie (treba poznať moment zotrvačnosti)
Nová uhlová rýchlosť: , Δt – časový krok
Nový uhol otočenia:
Pokračovať bodom 2.
Veľa zdaru!