## Slide 1: 8. Zobrazenie hustoty
Schlierenova fotografia sa často používa na zobrazenie variácií hustoty v plynoch. Postavte Schlierenovo zariadenie a určte, ako dobre vie identifikovať rozdiely hustôt.
Natália Ružičková, FMFI UK

## Slide 2: O čo ide?
kamera
Bodový zdroj svetla
Guľové zrkadlo
odraz
2f

## Slide 3: Prečo 2f?
zdroj
obraz
f
Zobrazovacia rovnica:
f
f

## Slide 4: O čo ide?
kamera
Bodový zdroj svetla
Guľové zrkadlo
odraz
žiletka
2f
Čo vidíme:

## Slide 6: Lom svetla vo vzduchu
Zmeny teploty
Zmeny hustoty vzduchu
Zmeny indexu lomu
(koľkokrát pomalšie ide svetlo v danom prostredí)
Zmeny optickej dráhy (Snellov zákon lomu)

## Slide 7: O čo ide?
kamera
Bodový zdroj svetla
Guľové zrkadlo
odraz
žiletka
2f
Čo vidíme:

## Slide 8
…rôzne hustoty sa zobrazia ako rôzne odtiene sivej

## Slide 9: Iné možnosti set-upov
foťák
Bodový zdroj svetla
Guľové zrkadlo
odraz
farebný filter
2f
…rôzne hustoty sa zobrazia ako rôzne farby

## Slide 11: Aparatúra
Kvalitné guľové (alebo parabolické) zrkadlo s ohniskovou vzdialenosťou rádovo metre
Čo “najbodovejší” zdroj svetla, žiarivý
Objekt s ostrou hranou: žiletka/nôž alebo farebný filter
Vysokorýchlostný fotoaparát/kamera (ideálne aspoň ako 120fps)

## Slide 12: Tipy
Zaostrovať na odraz predmetu, nie na predmet samotný
kozmetické zrkadlá často nie sú dostatočne kvalitné, presné zaostrenie je kľúčové!
Schlieren image s farebným filtrom presnejší (jemnejšie rozoznávanie rozdielov hustoty)
Dodržiavanie vzdialeností, jemná kalibrácia

## Slide 13
Iné možnosti set-upov

## Slide 14
Iné možnosti set-upov

## Slide 15: … určte, ako dobre vie identifikovať rozdiely hustôt
merateľné zmeny hustoy = zvuk
zvuk = tlakovo-hustotná vlna
zmeraním zmien tlaku pri púšťaní zvuku a sledovaním pomocou Schlieren imaging vieme zistiť, aké zmeny hustoty vidíme
Adiabatický process
(teplo sa nestíha vymieňať)

## Slide 16
+
Zmeny hustoty (dρ) a tlaku (dP) pri šírení vlnenia sú oveľa menšie ako hodnota tlaku (P) a hustoty (ρ)
Notes: Keď si ale uvedomíme, že dmeny hustoty a tlaku sú malinké, môžeme zjednodušiť vzťah medzi zmenou tlaku a zmenou hustoty

## Slide 17: Tipy
Meraním zmien tlaku vieme odhadnúť zmeny hustoty  informácia o citlivosti vašej aparatúry
Rýchlosť zvuku: 330m/s ... dostatočne veľa fps pre pekné video
Meranie tlaku v čase – CoachLab tlakový senzor
Produkovanie jednej frekvencie – audacity (sinusovka) – pekný priebeh tlaku
Veľa šťastia!

## Slide 18: Zdroje
http://www.ian.org/Schlieren/SixCandles-Calm.jpg
http://lh5.ggpht.com/_1wtadqGaaPs/TFG4TWtWG9I/AAAAAAAAMgc/2DF7LCm24PQ/tmp1A24_thumb_thumb.jpg?imgmax=800
http://nptel.ac.in/courses/112103021/module7/images/ch14_slide_2_clip_image016.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=px3oVGXr4mo
KIT Ilyu Martchenka http://kit.ilyam.org/Draft_2017_IYPT_Reference_kit.pdf
A všeličo z neho, napr.
http://www.ian.org/Schlieren/HowTo.html
http://amasci.com/amateur/seesnd.html
http://www.instructables.com/id/DIY-Schlieren-Flow-Visualization/
https://www.bing.com/videos/search?q=visualising+sound+schlieren&&view=detail&mid=59800864F48C7DB0454C59800864F48C7DB0454C&FORM=VRDGAR
Obrázky: