## Slide 1: 1.Vynájdite sa
Je známe, že niektoré elektrické obvody vykazujú chaotické správanie. Postavte jednoduchý elektrický obvod s takouto vlastnosťou a preskúmajte jeho správanie.

## Slide 2: Čo je to chaotické správanie?
Predpoveď počasia – nestabilná. Ak počítame rovnice pre pohyb vzduchových hmôt, vychádzame z aktuálneho stavu počasia. Stačí nepatrne zmeniť napríklad teplotu v niektorom mieste a výpočet počasia o dva-tri dni už vychádza úplne inak
Efekt „motýlieho mávnutia“

## Slide 3: Predpoveď počasia
Ukázalo sa, že je to vlastnosť rovníc (1961, Lorenz), zjednodušil systém predpovede na 12 rovníc, aj tie vykazovali také isté správanie

## Slide 4: Ako je to možné?
Takýto jav je spojený s nelineárnymi rovnicami
z = 2x - 3y – lineárna rovnica
z = 2xy , z = x-y2 – nelineárne rovnice
Príklad: logistická rovnica

## Slide 5: Logistická rovnica
Zjednodušene modeluje vývoj populácie zajacov na lúke. Tie sa rozmnožujú, takže v nasledujúcom roku ich je viac ni+1 = r.ni
r = rýchlosť rozmnožovania. r=2 znamená, že o rok je počet zajacov dvojnásobný
Na lúke je však limitované množstvo trávy. Ak bude zajacov priveľa, nebudú mať čo žrať a budú hynúť od hladu. Preto:
ni+1 = r . ni . (1 - ni)

## Slide 6: Logistická rovnica
Číslo n teda predstavuje relatívny počet zajacov (n = 1 znamená, že bude tak málo trávy, že už všetky zajace umrú od hladu)
Aké je ustálené riešenie rovnice pre zvolené r?
n = r . n . (1 - n)
1 = r . (1 – n)
n = (r - 1) / r
Príklady:
r = 1, n = 0 (zajace vymrú) r = 2, n = 0,5
r = 4, n = 0,75

## Slide 7: Logistická rovnica
Začneme s počtom zajacov n =0,01 (malá populácia) a budeme sledovať ich vývoj
r = 1:

## Slide 8: Logistická rovnica
r = 2 (ustálený stav 0,5):

## Slide 9: Logistická rovnica
r = 4 (ustálený stav 0,75) – nedôjde k ustáleniu počtu zajacov, ich počet sa mení chaoticky:

## Slide 10: Logistická rovnica
Pre každé r vykreslíme bodkou veľa po sebe idúcich hodnôt (riešenia):

## Slide 11: Bifurkácie
Typický jav: pri zvyšovaní „chaotickosti“ systému sa riešenie postupne zdvojuje, systém osciluje náhodne medzi dvoma, štyrmi, ôsmymi ... možnými stavmi

## Slide 12: Bifurkácie
Príklad: ohrievanie vody v hrnci – bifurkovaním je prúdenie kvapaliny stále zložitejšie až prechádza do chaotického (var)

## Slide 13: Bifurkácie
Príklad dvoch stavov a „prepínania“ medzi nimi v počasí: El Nino
http://www.learner.org/courses/envsci/visual/visual.php?shortname=el_nino

## Slide 14: Fraktály
Pri zväčšovaní detailov vidíme opäť podobné (ale menšie) útvary

## Slide 15: Fraktály
Typický znak komplexných (napríklad živých) systémov
(http://www.drp.fmph.uniba.sk/~kundracik/Java/Fraktal/index.htm)

## Slide 16: Prečo je riešenie chaotické
Čo sa stane s riešením logistickej rovnice, ak ni zmeníme o Δni? O koľko sa zmení ni+1?
ni+1= r . (ni + Δni) . (1-(ni + Δni))
Ak je odchýlka malá, zanedbáme Δni2:
ni+1= r . ni . (1- ni) + r . (1- 2ni) . Δni
Δni+1 = r . (1- 2ni) . Δni
V okolí „stabilnej hodnoty“ n = ( r – 1) / r:
Δni+1=(2 – r) . Δni

## Slide 17: Prečo je riešenie chaotické
Pre r > 2 (tam vidíme chaotické správanie):
Δni+1=(r – 2) . Δni
Ak r > 3 – aj malá odchýlka v okrajovej podmienke spôsobí neustále rastúcu odchýlku (exponenciálne)
Ljapunovov koeficient (Lyapunov exponent) – vyjadruje, ako rýchlo (v čase) sa budú dve riešenia od seba vzďaľovať, ak počiatočnú hodnotu nepatrne zmeníme
Δy(t) = Δy(0) . eλt

## Slide 18: Prečo je riešenie chaotické
r= 2,8
r = 3,2
Počasie: ak by sme počiatočnú hodnotu (napríklad teplotu v Bratislave) zmenili v predpovednom modeli naozaj iba nepatrne (povedzme 0,1oC), je iba otázkou času, kedy bude predpoveď úplne iná (problém dlhodobých predpovedí).

## Slide 19: Chaos aj v spojitých systémoch?
Lorenzove rovnice (pre atmosférické prúdenie):
dx/dt = s * (y - x)
dy/dt = x*(r-z) - y
dz/dt = x * y - b * z
Počítačové riešenie pre veľmi malý krok času dt:
x+=(s * (y - x))*dt;
y+=(x * (r-z) - y)*dt;
z+=(x * y - b * z)*dt;
t+=dt;

## Slide 20: Chaotické riešenie
Napríklad pre x = 0, y = 1, z = 0 (počiatočné hodnoty) a parametre r = 28, s =10, b = 8/3
y(t):

## Slide 21: Lorenzov podivný atraktor
Pekné a názorné obrázky sú pre závislosti dvoch premenných:
z(x):
Atraktor – dráha (prípadne bod), ku ktorej riešenie konverguje (u bežných systémov)

## Slide 22: Prečo elektrické chaotické obvody
Ľahko sa urobia, máme dobrý matematický opis elektronických súčiastok, vidíme chaotické správanie reálneho systému, nie počítačovej simulácie.
Nutná podmienka chaotického správania – nelineárny prvok.
Bežné prvky (rezistor, kondenzátor, cievka) sú lineárne – prúd nimi je priamoúmerný pripojenému napätiu
Najjednoduchší nelineárny prvok - dióda

## Slide 23: Nelineárny rezistor s diódami
Kremíková dióda – vedie prúd iba v jednej polarite a aj to iba vtedy, ak napätie na nej prekročí asi 0,6 V.

## Slide 24: Chua’s circuit (Leon Chua)

## Slide 25: Chua’s circuit (Leon Chua)

## Slide 26: Chua’s circuit (Leon Chua)
Ako napísať rovnice pre obvod?
Rezistor: U = R.I
Kondenzátor: I = C . dU/dt
Cievka: U = L . dI/dt
Zosilňovač: Uvýst = A (U+- U-), A ≈ 106
Dióda: vedie/nevedie (0,6 V), prípadne: I = I0 . (eU/UT -1), I0 ≈ 10-11A, UT ≈ 30 mV

## Slide 27: Čo s úlohou?
Dobre známy a vyriešený problém
Oboznámiť sa s problematikou
Postaviť niektorý z chaotických obvodov, prípadne modifikovať ho
Urobiť numerickú simuláciu obvodu
Porovnať simuláciu s pozorovaním
Zmerať (alebo zistiť zo simulácie) Ljapunovov koeficient pre rôzne parametre obvodu
Urobiť graf (fázový diagram), pri akých hodnotách parametrov sa obvod správa chaoticky, porovnať model a experiment

## Slide 28: Literatúra
Je jej veľa, napríklad:
http://hypertextbook.com/chaos/
http://www.upscale.utoronto.ca/PVB/Harrison/Chaos/Chaos.pdf
http://www.physics.buffalo.edu/phy410-505-2009/topic4/lec-4-1.pdf
http://www.cmp.caltech.edu/~mcc/chaos_new/Chua.html
http://www.m-hikari.com/ams/ams-2013/ams-1-4-2013/mamatAMS1-4-2013-1.pdf